|  | Fassadenbekleidung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |
| Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden DIN-Normen hingewiesen: DIN 18516 - hinterlüftete Außenwandbekleidungen DIN 1055 - Lastannahmen DIN 4102 - Brandverhalten DIN 18201 - Maßtoleranzen im Bauwesen DIN 18202 - Maßtoleranzen im Hochbau DIN 68800 - Holzschutz im Hochbau DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste Fachregeln des Zimmerhandwerks vom August 2006 Im nachfolgenden Leistungsverzeichnis sind Fassadenbekleidungen aus selekta - Profilen beschrieben. Die Fassaden-Profile selekta 155 x 5400 mm und heritage-selekta 155 x 2700 mm müssen auf der Sichtseite wetterfest beschichtet sein. Die Beschichtung muss lichtecht Stufe 8 nach DIN EN ISO 105-B02 sein. Der vorgesehene Farb-/Dekorton wird vom Architekten nach der WERZALIT Farb-/Dekorpalette „Colorpan“ bzw. „Dekopan Plus“ ausgewählt. Die Flächen müssen flucht- und lotrecht ausgerichtet sein, eventuelle Maßtoleranzen des Baukörpers müssen mit der Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Die im Fassadenbereich eingesetzte Holz-Unterkonstruktion ist gegen Pilz- und Fäulnisbefall, sowie nach Bedarf schwer entflammbar zu imprägnieren. Der Querschnitt der Holzbauteile muss mindestens 30 x 50 mm betragen. Die Verlegung der Wärmedämmung muss grundsätzlich winddicht erfolgen. Ein Durch- bzw. Hinterströmen der Dämmschicht, und damit der Verlust der Dämmwirkung muss verhindert werden. Für eine wärmebrückenfreie Konstruktion bietet sich eine zweischichtige Dämmebene mit gekreuzter Unterkonstruktion an. Dies kann durch eine versetzte Verlegung mit Hartschaum- oder Faser-Dämmplatten erfolgen. Bei Verwendung von Faser-Dämmplatten muss außenseitig zusätzlich eine winddichte, Wasser abweisende und diffusionsoffene Schicht aufgebracht werden. Bei Verwendung von druckfesten Hartschaum-Dämmplatten wird zuerst eine Lage durchgehend gedämmt, und darauf dann die Unterkonstruktion durch die Dämmung hindurch im Mauerwerk befestigt. Die zweite Dämmlage wird dann zwischen den Grundlatten mit versetzt angeordneten Stößen aufgebracht. Die Unterkonstruktion ist so auszubilden, dass die erforderliche durchgehende Hinterlüftung durch einen Mindestabstand von 20 mm zur Außenwand bzw. zur Wärmedämmung gewährleistet ist, dieser Mindestabstand darf nicht durch Latten oder sonstiges periodisch verengt sein. Die erforderlichen Be- und Entlüftungsöffnungen müssen durchlaufend mindestens 20 mm breit sein. Zusatzlattungen im Eck-, Laibungs- und Fensterbereich, sowie bei schrägen Abschlüssen, sind bei der entsprechenden Position mit einzukalkulieren, und werden nicht gesondert vergütet. Verankerungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen vorzunehmen. Die selekta-Profile bzw. heritage-selekta-Profile sind nur mit WERZALIT - Fassadenschrauben 3,5 x 30 mm, Edelstahl A2, zu befestigen. Bei den Stößen der selekta-Profile ist ein Ausdehnungsfaktor von ca. 1 - 3 mm/lfm Profil zu berücksichtigen. Bei heritage-selekta ist dies durch die vorgegebene Länge von 2700mm mit einer einzuhaltenden 10mm Fuge vorgegeben. Der freie Profilüberstand nach dem letzten Befestigungspunkt darf max. 100 mm betragen. Sämtliche Anschlüsse sind so auszuführen, dass kein Wasser hinter die Verkleidung gelangt, bzw. dass eingedrungenes Wasser ungehindert ablaufen kann. Die Stirn- bzw. Schnittkanten der selekta- und heritage-selekta Profile sind mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei zu versiegeln und je nach Erfordernis mit Abschlussprofilen abzudecken. Die Montage der Fassadenbekleidung ist gemäß der gültigen WERZALIT - Montagevorschrift für selekta- und heritage-selekta Profile sowie Montagevorschriften der Hersteller von Zubehör-Materialien durchzuführen. Zum Sägen der selekta-Profile und heritage-selekta sind hartmetallbestückte Vielzahn-Sägeblätter zu verwenden. |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 2 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Teil B Leistungsbeschreibung |
| 1.1. | Arbeitsgerüst |  |
|  | Arbeitsgerüst für Fassadenbekleidungsarbeiten in der Ausführung nach DIN 4420 sowie nach einschlägigen Vorschriften erstellen. Das Gerüst ist für die Dauer der Fassadenbekleidungsmontage vorzuhalten, wobei in diesem Zeitraum anderen Unternehmen das Recht zur kostenlosen Benutzung eingeräumt werden muss. (Arbeitsgerüste bis 2 m Rüsthöhe fallen nicht in diese Position, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.) Fassadenhöhe ca. .................. m Gerüst aufstellen, vorhalten, abbauen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 2.1. | Wärmedämmung Hartschaum-Dämmplatten |  |
|  | Auf dem Mauerwerk sind mind. 2 Lagen druckfeste Hartschaum-Dämmplatten der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 nach DIN 18164-1, mit geeignetem Baukleber oder entsprechenden Dämmstoffhaltern zu befestigen. Die Hartschaum-Dämmplatten müssen fugenlos und winddicht verlegt sein. Dämmstoff-Gesamtdicke: ........ mm |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 2.2. | Alternative: Wärmedämmung Faser-Dämmplatten |  |
|  | Auf dem Mauerwerk sind mineralische oder pflanzliche Faser-Dämmplatten der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 nach DIN 18165-1, mit geeignetem Baukleber oder entsprechenden Dämmstoffhaltern zu befestigen. Die Faser-Dämmplatten müssen fugenlos und winddicht verlegt sein. Hohlräume müssen mit Wärmedämmstoffen der gleichen Qualität ausgestopft werden. Zusätzlich muss aussenseitig vor der Dämmung eine Wasser ableitende, diffusionsoffene Winddichtheitsschicht mit einem sd-Wert 0,3 m aufgebracht werden. Dämmstoff-Gesamtdicke: ........ cm |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.1. | Unterkonstruktion |  |
|  | Die Grundlattung aus ............... x ................. cm dicken, imprägnierten Kanthölzern ist im Abstand von ca. 600 mm anzubringen. Die Fassadendübel müssen bauaufsichtlich zugelassen sein und sind nach Erfordernis und je nach Untergrund lt. Angabe des Herstellers zu setzen. Die Traglattung 30 x 50 mm ist im Achsabstand von max. 625 mm anzuschrauben, je Kreuzungspunkt sind 2 Befestigungspunkte vorzusehen. Bei diagonaler Verlegung ist der Lattenabstand entsprechend zu verringern. Es müssen Edelstahlschrauben verwendet werden. Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Ein durchgehend freier Hinterlüftungsabstand von 20 mm muss gewährleistet sein. Bei unterschiedlichen Verlegerichtungen in derselben Fläche bzw. Übergang von waagerechter zu senkrechter/diagonaler Bekleidung ist Pos. 4.9 zu berücksichtigen. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 3 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.1. | Fassadenbekleidung mit selekta- oder heritage-selekta Profilen |  |
|  | Auf der unter Pos. 3.01 beschriebenen Unterkonstruktion sind selekta- , heritage-selekta oder heritage Profile mit WERZALIT - Fassadenschrauben 3,5 x 30 mm, Edelstahl A2, anzubringen. Verlegerichtung  senkrecht (nicht heritage-selekta)  waagerecht  diagonal, im Winkel von ca. ............ ° (nicht heritage-selekta) Profiltyp / Breite / Baustoffklasse nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1  selekta 155, Standardlänge 5400 mm  heritage-selekta, Standardlänge 2690 mm  heritage, Standardlänge 3660 mm  Baustoffklasse B1 schwerentflammbar  Baustoffklasse B2 bzw. D-s2,d2 (normal entflammbar)Schnittkanten der selekta- oder heritage-selekta -Profile sind mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei zu versiegeln. Nach der Montage ist die Fassadenbekleidung ggf. mit klarem Wasser zu reinigen. Farbe gemäß Farb-/Dekorpalette  Colorpan  Dekopan Plus Nr.:..................... |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 4.2. | Unterer Abschluss |  |
|  | Das Alu - Anfangsprofil bzw. Aufsetzprofil durchlaufend mit Edelstahlschrauben 3,5 x 30 mm fluchtgerecht auf die Unterkonstruktion schrauben. Für waagerechte Bekleidung  Anfangsprofil P  Anfangsprofil N+F (alternativ) Für senkrechte oder diagonale Bekleidung  Alu - Aufsetzprofil Zum Gelände (Boden) muss ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden. Die Unterkonstruktion ist zum Schutz gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. mit einem Lüftungsprofil abzudecken. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.3. | Oberer Abschluss |  |
|  | Die selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile sind im Bereich des Dachrandes und unter den Fensterbänken so anzubringen, dass eine mindestens 20 mm breite, durchgehende offene Fuge für den Luftaustritt frei bleibt. Der Lüftungsschlitz ist gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. mit einem Lüftungsprofil zu schützen. Die obere Profilkante ist bei Bedarf mit einem Alu - Z-Profil oder gleichwertiges als Regenabweisprofil abzudecken. Bei waagerechter Verlegung sind die obersten Profile mit Edelstahlschrauben sichtbar zu befestigen, die Schraubenköpfe sind mit Colorpan-Acrylatlack farblich passend abzutupfen. Angeschnittene Profile sind vor dem Befestigen mit 9 mm dicken Distanzstreifen durchgehend zu hinterlegen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 4 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.4. | Schräge Abschlüsse, als Zulage zu Pos. 4.01 |  |
|  | Herstellen von schrägen Abschlüssen im Sockel- bzw. Giebelbereich, hierzu werden die selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile an die erforderliche Schräge angepasst. Bei waagerechter Verlegung sind zur Befestigung der abgeschrägten selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile die Traglatten in diesem Bereich um weitere Zwischenlatten zu ergänzen, diese sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Schnittkanten der selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile sind mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei zu versiegeln. Zum Gelände (Boden) muss ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden. |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 4.5. | Oberer Abschluss an einer Teilfassade als Zulage zu Pos. 4.01 |  |
|  | Liefern und montieren (regendicht anbringen) eines Alu - Verwahrungsprofils oder gleichwertigem. Eine mind. 20 mm breite, durchgehende Fuge für den Luftaustritt muss frei bleiben, die mit einem Lüftungsprofil gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. abgedeckt werden muss. Farbe des Alu - Verwahrungsprofils:  RAL ……………, pulverbeschichtet  dunkel eloxiert  hell eloxiert Konstruktionsaufbau ca. ................... cm |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 4.6. | Senkrechter Abschluss an einer Teilfassade |  |
|  | Der seitliche Bereich (Laibung) von Anschluss zur Wand bis Vorderkante Fassadenbekleidung Wand wird farblich passend  mit selekta-Profilen verkleidet  mit WERZALIT - square Bekleidungsplatten verkleidet Als Wandanschluss ist ein Alu - Winkel 20/30 mit 10 mm Abstand zu montieren. Die Fuge zur Wand muss fachgerecht hinterlegt und dauerelastisch abgedichtet werden. Die selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile bzw. Bekleidungsplatten werden mit 10 mm Abstand zum Alu-Winkel montiert. Die Schnittkanten der selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei versiegeln. Sichtbare Schraubenköpfe sind mit WERZALIT - Colorpan-Acrylatlack farblich passend abzutupfen. Der Übergang zur Fassadenbekleidung (Außenecke) wird gesondert in Pos. 4.7 bzw. 4.8 ausgewiesen. Konstruktionsaufbau ca. ............ cm |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 4.7. | Außeneckausbildung mit Alu-Aussenecke C |  |
|  | Das Unterprofil der Außenecke C senkrecht mit Edelstahlschrauben 3,5 x 30 mm auf die Unterkonstruktion schrauben. selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit 10 mm Abstand zum Anschlag verlegen. Das Deckprofil nach erfolgter Montage der selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile aufklipsen und mit einer Edelstahlschraube 3,9 x 16 mm arretieren. Farbe der Alu - Außenecke C:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 5 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.8. | Alternative: Außeneckausbildung mit Alu-Außeneckprofil |  |
|  | Das Alu - Außeneckprofil senkrecht mit Edelstahlschrauben 3,5 x 30 mm auf die Unterkonstruktion schrauben. selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit 10 mm Abstand zum Alu - Außeneckprofil verlegen. Die Schnittkanten der selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei versiegeln. Bei senkrechter Verlegung werden die äußeren Profile sichtbar mit Edelstahlschrauben befestigt. Angeschnittene Profile sind vor dem Befestigen mit einem 9 mm dicken Distanzstreifen durchgehend zu hinterlegen. Sichtbare Schraubenköpfe sind mit WERZALIT - Colorpan-Acrylatlack farblich passend abzutupfen. Farbe des Alu - Außeneckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.9. | Inneneckausbildung mit Alu - Inneneckprofil |  |
|  | Alu - Inneneckprofil senkrecht mit Edelstahlschrauben 3,5 x 30 mm auf die Unterkonstruktion schrauben. selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit 10 mm Abstand zum Alu - Inneneckprofil verlegen. Die Schnittkanten der . selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei versiegeln. Bei senkrechter Verlegung werden die äußeren Profile sichtbar mit Edelstahlschrauben befestigt. Angeschnittene Profile sind vor dem Befestigen mit einem 9 mm dicken Distanzstreifen durchgehend zu hinterlegen. Sichtbare Schraubenköpfe sind mit WERZALIT - Colorpan-Acrylatlack farblich passend abzutupfen: Farbe des Alu - Inneneckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.10. | Fenster-, Tür- und Sturzlaibungen mit Alu - Außeneckprofil |  |
|  | Das Alu - Außeneckprofil seitlich und oben mit Edelstahlschrauben 3,5 x 30 mm auf die Unterkonstruktion schrauben, Ecken auf Gehrung schneiden. Die Laibung wird seitlich und oben  mit selekta-Profilen verkleidet  mit hertitage-selekta-Profilen verkleidet  mit heritage-Profilen verkleidet  mit WERZALIT - square Bekleidungsplatten verkleidet Die Anfangs- und Endprofile sind mit Edelstahlschrauben zu befestigen, die Schraubenköpfe sind mit WERZALIT - Colorpan-Acrylatlack farblich passend abzutupfen. Zum Tür-/Fensterrahmen hin müssen 5 mm Luft gelassen werden. Die Fuge ist mit einem Compri-Dichtband zu hinterlegen. Die Selekta-Profile bzw. Bekleidungsplatten werden mit 10 mm Abstand zum Alu-Außeneckprofil montiert. Die Schnittkanten der selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei versiegeln. In der Sturzlaibung ist eine mindestens 20 mm breite, durchgehende Belüftungsöffnung vorzusehen, die mit einem Lüftungsprofil gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. abzudecken ist. Farbe des Alu-Außeneckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert Laibungstiefe ca. .............................. cm |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 6 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.11. | Alternativ: Fenster-, Tür- und Sturzlaibung mit Alu -Anschlussprofil F |  |
|  | Seitlich und oben wird das Alu - Anschlussprofil F mit Edelstahl-Schrauben 3,5 x 30 mm auf die Unterkonstruktion montiert. An den Ecken werden die Alu-Profile auf Gehrung geschnitten. Die Laibung wird seitlich und oben  mit selekta-Profilen verkleidet  mit hertitage-selekta-Profilen verkleidet  mit heritage-Profilen verkleidet  mit WERZALIT - square Bekleidungsplatten verkleidet sonst wie Pos. 4.07 Farbe der Alu - Anschlussprofile F:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert Laibungstiefe ca. ............................. cm |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.12. | Waagerecht durchlaufende Stoßfuge bei senkrechter Verlegung |  |
|  | An der Stoßstelle ist eine waagerechte Traglatte, 100 x 30 mm, zu befestigen und mit einem Kunststoff-Fugenband 100 mm breit abzudecken. Nach der Montage der unteren Profilreihe ist ein waagerecht durchlaufendes Alu - Z-Profil mit 10 mm Abstand zu befestigen. Über dem Z-Profil wird mit 10 mm Abstand die obere Profilreihe montiert. Die Schnittkanten der selekta-, heritage-selekta oder heritage -Profile müssen mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei versiegelt werden. Farbe des Alu - Z-Profils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.13. | Senkrecht durchlaufende Stoßfuge bei waagerechter oder diagonaler Bekleidung (nur selekta-Profile) |  |
|  | An der Stoßstelle ist eine senkrechte Traglatte, 30 x 100 mm, zu befestigen und mit einem 100 mm breiten Kunststoff-Fugenband abzudecken. Die Selekta Profilreihen werden im Abstand von 25 mm verlegt. Diese Fuge wird anschließend von einem durchlaufenden Alu - Abdeckprofil überdeckt. Die sichtbaren Schraubenköpfe müssen mit WERZALIT - Colorpan-Acrylatlack farblich passend abgetupft werden. Die Schnittkanten der selekta-, heritage-selekta oder heritage Profile müssen mit WERZALIT -Kantenversiegelung farblich passend porenfrei versiegelt werden. Beachten: Bei mehr als 2 Stoßfugen bzw. bei Fassadenlängen über 11,00 m dürfen die selekta-Profile zwischen den Stößen nur max. 2,70 m lang sein. Farbe des Alu - Abdeckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 7 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.14. | Stoßverbindung im regelmäßigen Schiffsverband bei waagerechter Verlegung (selekta- Profile) |  |
|  | An den Stoßfugen sind durchgehend 2 senkrechte Traglatten, 30 x 50 mm, dicht aneinander anzubringen und mit einem Kunststoff-Fugenband, 100 mm breit, abzudecken. An der Stoßstelle der selekta-Profile ist eine Dehnfuge von mind. 10 mm freizulassen. Die Schnittkanten sind mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei zu versiegeln. Die selekta-Profile müssen auf eine maximale Länge von 2,70 m geschnitten werden, die Versatzanordnung wird vom Architekten bzw. Bauleitung angegeben. Bei heritage-selekta oder heritage Profilen ist kein regelmäßiger Schiffsverband vorgeschrieben, dadurch ist auch keine Lattung an den Stoßfugen erforderlich |  |  |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.15. | Übergänge unterschiedlich verlegter Profile |  |
|  | Herstellen eines Überganges waagerecht / senkrecht verlegter selekta-Profile bei gleicher Dämmstärke. Die Unterkonstruktion der waagerecht verlegten Profile ist abweichend zu Pos. 3.01 in derselben Konstruktionsstärke wie bei senkrechter Unterkonstruktion auszuführen. Bei der Herstellung des Überganges ist darauf zu achten, dass der freie Querschnitt von 20 mm für die Hinterlüftung gewahrt bleibt. Nach der Montage der unteren Fassadenfläche ist das WERZALIT - Alu - Z-Profil im Abstand von 10 mm zu befestigen. Über dem Z-Profil wird bei senkrechter oberer Verlegung der Profile im Abstand von 10 mm die obere Fassadenfläche montiert. Die Stoßstelle ist mit einem Kunststoff-Fugenband, 100 mm breit, zu hinterlegen. Bei waagerechter oberer Verlegung der selekta-Profile wird zusätzlich das Alu - Anfangsprofil P auf das Alu - Z-Profil aufgeschraubt. Die Schnittkanten der selekta-Profile sind mit WERZALIT - Kantenversiegelung farblich passend porenfrei zu versiegeln. |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 5.1. | Ortgang- und Traufenbekleidung |  |
|  | Herstellen der Ortgang- und Traufenbekleidung bei überstehenden Dächern sowie der Dachuntersichten mit . selekta-, heritage-selekta oder heritage Profilen nach Angabe des Architekten bzw. der Bauleitung. Ausführung wie Pos. 4.1 |  |
|  | ca. | Std | ......... | ......... |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 8 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta (Colorpan / Dekopan Plus), heritage-selekta und heritage |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. als Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 6.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 6.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 6.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 6.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| Unterschrift |
| ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 9 von 10 |

| Summenblatt |
| --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | _ |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | _ |
| Summe nach Nachlass: | ......... _ |
| Umsatzsteuer: | ......... _ |
| Gesamtsumme: | ......... _ |
| 03/2016 LV/Fassade |  | Seite 10 von 10 |